ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019г. № 228

О создании в целях пожаротушения

условий для забора в любое время воды

из источников наружного  водоснабжения,

расположенных в населенных пунктах

городского поселения «Пушкиногорье» и на

прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях Пожарной безопасности», постановлением  Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории  городского поселения «Пушкиногорье»,

Администрация городского поселения «Пушкиногорье»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила учета и проверки технического состояния источников наружного водоснабжения, расположенных на территории городского  поселения «Пушкиногорье» и на прилегающих к ним территориях  (приложение 1).

2. Проводить два раза в год инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Пушкиногорье»», независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.

3. Администрации городского поселения «Пушкиногорье», а также собственникам всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению неисправностей, выявленных в ходе проведённой инвентаризации.

3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями.

3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.4. Обеспечить доступ к пожарным гидрантам, произвести своевременную очистку крышек пожарных гидрантов от грязи, льда и снега.

3.5. Обеспечить подъезд для забора воды из естественных водоёмов с твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории городского поселения «Пушкиногорье» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

Руководителям коммунальных служб в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

6. Обнародовать  настоящее постановление в установленном порядке.

Заместитель Главы Администрации

Городского поселения «Пушкиногорье»                                                  Е.Н.Никитина

Приложение № 1

к Постановлению администрации городского

поселения «Пушкиногорье»

от 30.12.2019г. № 228

ПРАВИЛА

учета и проверки технического состояния источников наружного водоснабжения, расположенных на территории  городского поселения «Пушкиногорье» и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории  городского поселения «Пушкиногорье» (далее – территория поселения) и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населенные пункты, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы собственности.

1.2. Наружное водоснабжение поселения включает в себя: хозяйственно-питьевой водопровод с установленными на нем подземными пожарными гидрантами, пожарные резервуары подземного размещения, водонапорные башни и артезианские скважины, а также другие естественные и искусственные водоисточники оборудованные подъездами и площадками для установки пожарных автомобилей, вода из которых может быть использована для целей пожаротушения в населенных пунктах, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы собственности.

1.3. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки пожарных автомобилей водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

1.5. Источники наружного водоснабжения должны быть в постоянной готовности к использованию для целей пожаротушения.

1.6. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация водопроводного хозяйства или собственник, в ведении которого они находятся.

1.7 Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории поселения ведется администрацией городского поселения «Пушкиногорье» (далее – администрация поселения)  по форме, согласно приложения 1 к настоящим Правилам. Корректировка Реестра проводится 2 раза в год.

1.8. Администрация поселения, а также организации, предприятия и индивидуальные предприниматели, имеющие на балансе источники наружного противопожарного водоснабжения обязаны:

- принимать незамедлительные меры по устранению, выявленных в ходе проведенной проверки, неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

- оборудовать источники наружного противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- обеспечить беспрепятственный подъезд к источнику наружного противопожарного водоснабжения. В зимний период времени своевременно проводить расчистку подъезда и площадку от снега.

1.9. Руководители предприятий, организаций, а так же индивидуальные предприниматели, находящихся на территории поселения определяют  порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки пожарных автомобилей водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления совместной проверки их технического состояния.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования

к наружным источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м. с твердым покрытием.

2.3. Свободный напор в сети хозяйственно-питьевого водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные резервуары должны быть наполнены водой. К водоисточнику, используемому для целей пожаротушения, должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8м. Со стороны водоисточника на площадке  укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только в целях тушении пожаров в населенных пунктах, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки

источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Руководитель организации водопроводного хозяйства, а также  собственники водоисточников противопожарного водоснабжения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников наружного противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара в населенных пунктах, организация  водопроводного хозяйства и собственники водоисточников совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию наружного противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка всех источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы собственности проводится два раза в год (весной и осенью), результаты проверки оформляются  актом по форме согласно приложения 2 к настоящим  Правилам.

3.4. При проверке пожарного подземного резервуара проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к подземному пожарному резервуару;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед подземным резервуаром для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии).

3.5. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха.

3.7. При проверке подъезда к естественному водоисточнику (река, пруд, озеро) проверяется:

- наличие на видном месте указателя;

- возможность беспрепятственного подъезда к участку береговой линии;

- наличие площадки перед участком береговой линии для разворота пожарной техники;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха.

3.8. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация

источников наружного противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация источников наружного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров в населенных пунктах и выявления их технического состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения постановлением администрации поселения создается комиссия, в состав которой входят: представитель  администрации поселения, представитель Государственной пожарной службы, представитель организации водопроводного хозяйства и собственники источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого источника наружного противопожарного водоснабжения уточняет:

- вид, количество и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, наличие и техническое состояние  подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников для целей пожаротушения;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики  сетей;

- выполнение планов замены (ремонта) пожарных гидрантов (пожарных кранов), подземных резервуаров;

- строительства новых подземных резервуаров, пирсов, колодцев, подъездов к естественным и искусственным водоисточникам;

- оборудование водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт результатов проверки наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории поселения согласно приложения 3 к настоящим Правилам.

5. Ремонт и реконструкция

наружных источников противопожарного водоснабжения

5.1. Организация водопроводного хозяйства, а также собственники, в ведении которых находится неисправный источник наружного противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с Государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода в целях его использования  в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальным органом Государственного пожарного надзора.

5.3. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководитель организации водопроводного хозяйства, в ведении которого он находятся, обязан в установленном порядке уведомить администрацию поселения и подразделение Государственной противопожарной службы о невозможности его использования. При этом предусмотреть дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды для целей пожаротушения на отключенных участках.

5.4. После реконструкции хозяйственно-питьевого водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре месяце производится подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев в которых установлен пожарный гидрант или кран, проверить исправность запорной арматуры, осуществить смазку стояков пожарных гидрантов;

- проверить уровень воды в подземном резервуаре, исправность горловины, наличие и техническое состояние нижней и верхней крышек;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к месту расположения источников наружного противопожарного водоснабжения.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

7. Подъезд к наружному источнику противопожарного водоснабжения

7.1. При наличии на территории населенного пункта (объекта защиты) или вблизи него (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, пруд и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами 12 Х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

7.2. Подъезды к источникам наружного противопожарного водоснабжения, предназначенные для проезда пожарных машин категории VБ, следует проектировать с переходными типами дорожных одежд. При повышенных санитарных требованиях к благоустройству территории населенных пунктов такие дороги разрешается проектировать с облегченными типами дорожных одежд.

Для дорожных одежд переходного типа применяются покрытия: из прочного фракционированного щебня, укладываемого по способу заклинки, из подобранного щебеночного и гравийного материала, шлака требуемой прочности; из местных каменных и гравелисто-песчаных грунтов, обработанных органическими или минеральными вяжущими с применением поверхностно-активных веществ (ПАВ), а также вышеперечисленные покрытия, армированные геосинтетическими материалами.

Для дорожных одежд облегченного типа применяются: асфальтобетонные плотные покрытия из смесей, укладываемых в горячем и теплом состоянии; из подобранного щебеночного или гравийного материала, обработанного вязким или жидким битумом в смесительной установке; из фракционированного щебня, обработанного вязким битумом в смесительной установке или методом пропитки с поверхностной обработкой; из щебеночных или гравийных смесей, обработанных жидким битумом методом смешения на дороге; из крупнообломочных (с размером фракций до 40 мм) и песчаных грунтов, обработанных битумной эмульсией с добавкой цемента в установке с поверхностной обработкой, а также вышеперечисленные покрытия, армированные геосинтетическими материалами.

Для производственных территорий.

7.3. В случае, если по производственным условиям не требуется устройство дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной территории, укрепленной по ширине 3,5 м. в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

Приложение 1

к Правилам

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории городского поселения «Пушкиногорье»

| № п/п | Вид | Адрес | Ведомственная принад- лежность | Нали чие указателя | Вид исправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарный водоем | Колхозный переулок | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | Рп.Пушкинские Горы, ул. Молодых Патриотов, д.55 | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | ул. Ермолаева | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | ул. Советская, д.17 | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | д. Подкрестье | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | Рп.Пушкинские Горы, ул. Новор-жевская, у д.18 | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | д. Носово | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | д. Козляки | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | Д.Паренцево | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | Д.Гарино | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | Д.Кокорино | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
|  | Пожарный водоем | рп.Пушкинские Горы, ул. Комсомольс-кая, у д.32 | Собственность ГП «Пушкиногорье» | имеется | действующий |
| 13. | Открытые природные водоемы, используемые в весенне-летний период |

Приложение  2

к Правилам

АКТ

проверки технического состояния

источника наружного противопожарного водоснабжения

д._____«____»____________202_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы_________________________________________

(наименование подразделения, должность, Ф.И.О.)

с одной стороны и представитель_______________________________

________________________________________________________________,

(наименование организации водопроводного хозяйства, собственник источника ППВ, должность, Ф.И.О.)

с другой стороны составили настоящий акт в том, что «___» ___________ 202_ г. произведена проверка технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

Всего проверено   ____________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(количество ПГ, ПВ, пруд, подъезд к реке)

Из них неисправны: _________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(указываются конкретные виды неисправностей)

Подписи: ____________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 3

к Правилам

АКТ № ___

результатов проведения инвентаризации наружных источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского поселения

д.                          «____»______________202__ г.

Комиссия в составе:

Председателя: _______________________________________________________________

Членов комиссии: ______________________________________________

_________________________________________________________________

в период с «___»_____________ г. по «___» ______________ 202   г.

провели инвентаризацию наружных источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории ______ сельского поселения.

Комиссия установила:

1. Всего источников наружного противопожарного водоснабжения _____________,

из них:

- пожарных гидрантов _________________________________________;

- пожарных резервуаров _______________________________________;

- подъездов к естественным и искусственным водоисточникам ________;

- водонапорных башен, оборудованных приспособлениями для забора воды  пожарным автомобилем ______________________________________.

2. Количество и наименование безводных населенных пунктов: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Количество неисправных:

- пожарных гидрантов _________________________________________,

место расположения: ________________________________________;

- пожарных резервуаров ______________________________________,

место расположения: ________________________________________;

- подъездов к естественным и искусственным водоисточникам (отсутствие подъездов и площадок с твердым покрытием)______________,

место расположения: _________________________________________;

- водонапорных башен, необорудованных приспособлениями для забора воды   пожарным автомобилем ______________________________________.

4. Количество вновь построенных:

- пожарных гидрантов ________________________________________;

- пожарных резервуаров _______________________________________;

- подъездов к естественным и искусственным водоисточникам _______;

- водонапорных башен, оборудованных приспособлениями для забора воды     пожарным автомобилем ___________________________________.

5. Количество финансовых средств, израсходованных на содержание источников наружного противопожарного водоснабжения администрацией ________ сельского поселения по годам _____________________________

______________________________________________________________

Председатель комиссии __________________/___________________

Члены комиссии _______________________/____________________

______________________/_____________________